## Slide 1: 电热鼓风干燥箱操作方法及维护注意事项
1、通电前先检查干燥箱的电气性能，并应注意是否有短路或漏电现象，必须仔细检查实际电源参数是否与本产品指定的电源参数相符，所供电源装置应具有漏电保护、过载保护功能，并注意接地要可靠
操作方法

## Slide 2: 电热鼓风干燥箱操作方法及维护注意事项
2、待一切准备就绪，可放入试品，关上箱门，旋开箱顶排气阀。通过温控仪设定所需温度；
操作方法
3、接上电源后，开启电源加热开关，启动升温按钮；
4、接通电源后，设定好温度，同时可开启鼓风机，并注意鼓风机运转是否正常；

## Slide 3: 电热鼓风干燥箱操作方法及维护注意事项
5、温度上升到预定温度，恒温指示灯亮，控温仪自动控温，放入试品关箱门，开始烘样。
操作方法
6、在次恒温状态时，显示温度会继续上升，这是余热影响，此现象会逐渐转为稳定。
7、物品放在箱内干燥时不宜过挤，物品之间应有空隙，并保证冷空气垂直对流不受阻塞，保持箱内温度均匀。

## Slide 4: 电热鼓风干燥箱操作方法及维护注意事项
8、注意箱内网板的最大负荷，放置物品时应均匀分开，切勿集中或超载。
操作方法
9、工作完毕后，将加热开关及电源总开关关闭即可。

## Slide 5: 电热鼓风干燥箱操作方法及维护注意事项
1、箱体内必须有接地，通电切忌用手触及电器线路，勿用潮湿物品清洗及用水洗仪器。
2、仪器在工作状态时，切勿将水溅在玻璃观察窗上，以防爆裂。
3、易燃物品不易放入箱内，做高温烘焙时，事先测得各物品的燃烧温度值，特别是气体物品，应防止因超温而引起爆炸。
维护注意事项

## Slide 6: 电热鼓风干燥箱操作方法及维护注意事项
4、应保持线路干燥清洁，如发生故障，应及时切断电源，进行维修。
5、鼓风电机不能连续工作，时长不超过4小时。
维护注意事项