## Slide 1: 电子秤操作方法及维护注意事项
电子秤是由精密的感测组件和微电脑电路所组成，正确的使用及保养是维持电子秤准确的不二方法。
操作方法

## Slide 2: 电子秤操作方法及维护注意事项
一.电子秤使用前的准备工作及使用注意事项
1.请将电子秤置于稳固平坦的桌面或地面使用，勿置于震动不稳的桌面或台架上。
2.避免置放于温度变化过大或空气流动剧烈的场所，如日光直射或冷气出风口处。
使用独立电源插座以免其它电器干扰。
操作方法

## Slide 3: 电子秤操作方法及维护注意事项
4.调整电子秤的调整脚，使秤平稳且水平仪内气泡居圆圈中央。
5.当电源开启时，请勿将物品置放在秤盘上，使用前先热机5分钟以上（高精度电子秤必须更长时间）。
6.严禁雨淋或用水冲洗，若不慎沾水则用干布擦拭干净，当机器功能不正常时要尽快送修。
操作方法

## Slide 4: 电子秤操作方法及维护注意事项
7.严禁敲打撞击及重压。
8.勿置放在高温及潮湿环境场所（专用防水防腐秤除外）。
9.勿让蟑螂或小生物侵入机内，以免造成损坏。
10.称东西不能超过他的最大称重重量。
操作方法

## Slide 5: 电子秤操作方法及维护注意事项
1.定期对电子秤进行除尘清洁（除尘清洁周期视实验室卫生情况而定，无尘实验室一般半个月一次。）
2.电子秤若长期不用时须将机器擦拭干净，放入干燥剂用塑料袋包好，有使用干电池应取出；使用充电蓄电池时，应每隔三个月充电一次，以确保使用寿命。
维护注意事项

## Slide 6: 电子秤操作方法及维护注意事项
3.充电不能超过8-10个小时。
4.为保持电子磅秤的准确性，应至少一年检定/校准一次。
5.检定/校准方式可委托电子磅秤原供应商、实验室或政府检定单位实施。
6.若厂内使用，亦可购置一套适合本身且检验合格的标准砝码做定期检定/校准。
维护注意事项